## Slide 1: 100% διείσδυση ΑΠΕ για ενεργειακά αυτόνομα συστήματα
Μάρκος Δαμασιώτης
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
Το έργο πιλότος “Άη-Στράτης - Πράσινο Νησί” Το έργο πιλότος “Αγία Βαρβάρα – Πράσινη Γειονιά”

## Slide 2
2 εμβληματικά πιλοτικά Προγράμματα του ΚΑΠΕ
Για την επίδειξη λύσεων σχετικά με 2 στρατηγικούς στόχους του ΚΑΠΕ
100% διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό σύστημα
Αη Στράτης – Πράσινο Νησί
επίδειξη λύσεων για ενεργειακά αυτόνομα νησιά:
Επίτευξη κτιρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης
Αγία Βαρβάρα - Πράσινη Γειτονιά
επίδειξη λύσεων για ενεργειακά αυτόνομα κτίρια

## Slide 3
Αη Στράτης Πράσινο Νησί: Γιατί;
Τα νησιά της χώρας μας αλλά και της υπόλοιπης ΕΕ αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις όσον αφορά στο υψηλό ενεργειακό κόστος, τις αυξημένες τοπικές εκπομπές CO2, την ασφάλεια του εφοδιασμού και τη σταθερότητα του συστήματος
Παρά το υψηλό δυναμικό των ΑΠΕ, η πράσινη μετάβαση των νησιών εξελίσσεται με αργά βήματα. Εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα
  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΗΣΙΩΝ
Κάλυψη ενεργειακών αναγκών από ρυπογόνες πηγές ενέργειας (πετρέλαιο)
Υπερδιαστασιολογημένα έργα προκειμένου να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες ζήτησης κυρίως κατά την τουριστική περίοδο
Υψηλό κόστος παραγωγής ενέργειας
  ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΗΣΙΩΝ
Δυνατότητες να αποτελέσουν τόπους ενεργειακής καινοτομίας, όπου η εκμετάλλευση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) θα αποτελέσει μια αξιόπιστη επιλογή για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών τους.

## Slide 4
Η εναλλακτική προσέγγιση είναι εφικτή;
Υψηλότερη ενεργειακή ασφάλεια για τα νησιά, καθιστώντας τα λιγότερο εξαρτημένα από τις εισαγωγές
Βελτίωση της ποιότητας του αέρα, μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και μικρότερη επίδραση στα φυσικά περιβάλλοντα των νησιών
Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και επιχειρηματικών ευκαιριών, ενισχύοντας την οικονομική αυτάρκεια των νησιών
Μειωμένα ενεργειακά κόστη
Υψηλή διείσδυση ΑΠΕ & συστήματα αποθήκευσης ενέργειας και συστήματα απόκρισης της ζήτησης (demand response systems), ηλεκτροκίνηση
Eξοικονόμηση ενέργειας
Σημαντική παράμετρος: Διασυνδέσεις
NAI

## Slide 5
Είναι εφικτός ο στόχος της “100 % διείσδυσης ΑΠΕ” στα νησιά ;
Ναι γιατί η τεχνολογία που θα το επιτρέψει εξελίσσεται ταχύτατα και καθίσταται ανταγωνιστική
Αποθήκευση ενέργειας (μπαταρίες, υδρογόνο)- απαντά στα όρια διείσδυσης ΑΠΕ σε αυτόνομα νησιωτικά συστήματα λόγω στοχαστικότητας τους
Υδρογόνο ως καύσιμο (βιομηχανία, μεταφορές, κτίρια, παραγωγή ενέργειας)
Βιοκαύσιμα;
Υπεράκτια αιολικά πάρκα
Έξυπνα δίκτυα.
Και η ολιστική αυτή εφαρμογή για πρώτη φορά λειτουργεί στην πράξη και να
εξασφαλίζει την παροχή ενέργειας από σχεδόν 100% ΑΠΕ σε ένα
100% αυτόνομη νησί …….

## Slide 6
NORTH AEGEAN SEA
125 n. miles to Port Lavrio (Athens)
95 n. miles to Port Kavala (North)
ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΟ ΝΗΣΙ η ΛΗΜΝΟΣ
16 ν.μ. μεταξύ των ακτών
20 ν.μ. μεταξύ λιμένων
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
125 ν.μ. από Λ. Λαυρίου
95 ν.μ. από Λ. Καβάλας
Το νησί Άγιος Ευστράτιος, ο Αη Στράτης

## Slide 7
Ενεργειακές Ανάγκες
Ηλεκτρική Ενέργεια από τον Τοπικό Σταθμό Παραγωγής (ΤΣΠ) της ΔΕΗ
Εγκατεστημένη ισχύς 840 kW, diesel
Αιχμή 350 kW ετήσια παραγωγή1.200 MWh/y
Θέρμανση με πετρέλαιο και ηλεκτρική ενέργεια, 1.000 MWh/y
Εσωτερικές μετακινήσεις κυρίως με αγροτικά οχήματα

## Slide 8
ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
100%
100%
Ηλεκτρισμός από ΤΣΠ της ΔΕΗ (εγκ. 840 kW)
Αιχμή 350 kW, 1,2 GWh/y
Κεντρικές θερμάνσεις 1,0 GWh/y
100%

## Slide 9
Αη Στράτης Πράσινο Νησί: Παγκόσμια πρωτοτυπία
Για πρώτη φορά τίθεται στην πράξη ένας πολύ υψηλός στόχος διείσδυσης ΑΠΕ (85%) σε αυτόνομο νησιωτικό σύστημα.
  Εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ σύνολο 1.050 kW (αιολικά και Φ/Β σε αναλογία 4:1) με αποθηκευτικό σύστημα μπαταριών 2-3 MWh
Εάν ο ΥΒΣ κάλυπτε μόνο τα υπάρχοντα ηλεκτρικά φορτία, τότε το μεγαλύτερο μέρος (περί τα 2/3). της ανανεώσιμης ενέργειας θα απορρίπτονται (υπερδιαστασιολογημένο σύστημα) παραμένει ανεκμετάλλευτο
  Έτσι γεννήθηκε η ιδέα της τηλεθέρμανσης από ΑΠΕ, η οποία θα αξιοποιεί την περίσσεια ηλεκτρικής ενέργειας των ΑΠΕ για θέρμανση νερού μέσω ηλεκτρικών λεβήτων και ενσωματώθηκε στο έργο ένα ολοκληρωμένο σύστημα τηλεθέρμανσης επεκτείνοντας ταυτόχρονα τον στόχο για τις ΑΠΕ και στην θερμική ενέργεια.

## Slide 10
1,0 GWh >85%
<15%
ΑΠΕ 3 GWH/y
Σταθμός ΔΕΗ
0,2 GWh/y
1/3
2/3
Κεντρικές θερμάνσεις
Με την ένταξη των ΑΠΕ χωρίς Τηλεθέρμανση

## Slide 11
>85%
<15%
Πετρέλαιο 20%
ΑΠΕ 80%
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
1/3
2/3
Με την ενσωμάτωση και της τηλεθέρμανσης
Σταθμός ΔΕΗ
0,2 GWh/y
ΑΠΕ 3 GWH/y

## Slide 12
Πως: τεχνολογίες
ΥΒΣ από ΑΠΕ
Σταθμός ΑΠΕ: Α/Γ Enercon E44 900 kW, Φ/Β σταθμός 225 kW.
BESS: TESLA 2 hour MEGAPACK 1,25 MW/2,5 MWh, TESLA site controller
Γραμμή Μ.Τ. 15 kV, 3,0 χλμ, Έργα διασύνδεσης στο δίκτυο (πίνακες Μ.Τ. και Μ/Σ)
Σύστημα τηλεθέρμανσης με θερμική αποθήκη
Κτίριο τηλεθέρμανσης 400 m2
Ηλεκτρικοί λέβητες 1000 kW
Εφεδρικός λέβητας καυσίμου 800 kW
4X125=500 m3 μεμονωμένες δεξ. ζεστού νερού 120o C
Δίκτυο μεταφοράς/διανομής ζεστού νερού συνολικού μήκους 4 km
Παροχές και υποσταθμοί καταναλωτών (80 παροχές)
Εξοικονόμηση Ενέργειας στα δημοτικά κτίρια και εποδεικτική ηλεκτροκίνηση σε οχήματα του Δήμου (επιδεικτικό),

## Slide 13
Το νέο Ενεργειακό Σύστημα του νησιού
ΥΣΠ
Α/Γ 800-900 kW, Φ/Β 150-250 kW. Μπαταρία Λιθίου 1 MW/2,5 MWh
ΤΣΠ ΔΕΗ
ΔΙΚΤΥΟ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Ηλεκτρικά φορτία
Δίκτυο τηλεθέρμανσης
Ηλεκτρικοί λέβητες 1000 kW
Εφεδρικός λέβητας πετρελαίου 500 m3 μεμονωμένες δεξαμενές ζεστού νερού
Δίκτυο μεταφοράς/διανομής 4 km Παροχές και υποσταθμοί καταναλωτών
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

## Slide 14
ΤΣΠ ΔΕΗ
Λιμάνι
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ, BESS
ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Παλαιός οικισμός
Νέος οικισμός
3 km προς σταθμό ΑΠΕ
ΘΕΣΗ ΑΠΕ
D.S.-BESS-D.H.
ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΘΕΣΗ ΑΠΕ
ΘΕΣΗ ΑΠΕ
ΥΒΣ-Τ/Θ-ΔΕΗ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ

## Slide 15
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΥΒΣ & Τ/Θ
Λιμάνι
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΥΒΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Παλαιός οικισμός
Νέος οικισμός
3 km προς σταθμό ΑΠΕ
ΤΣΠ ΔΕΗ
ΤΣΠ ΔΕΗ
ΥΒΣ-Τ/Θ
ΣΥΣΣΩΡ.
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

## Slide 16
Αρχές Διαχείρισης του Ηλεκτρικού Συστήματος

## Slide 17
Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων
Ενεργειακή αναβάθμιση των 5 δημοτικών κτιρίων και του σχολικού συγκροτήματος (ΥΕ4 και ΥΕ14)
Θερμομόνωση του κελύφους των κτιρίων (όψεις και οροφές)
Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων από νέα με διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες
Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με φωτιστικά σώματα τύπου led με dimmer.
Εγκατάσταση ανιχνευτών κίνησης στους εσωτερικούς χώρους.

## Slide 18
Ηλεκτροκίνηση με φόρτιση από ΑΠΕ
Ηλεκτρικά οχήματα και σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
Ηλεκτρικά οχήματα
Ένα ηλεκτρικό όχημα γενικής χρήσης με ανατρεπόμενη καρότσα φόρτωσης ένα μικρό ηλεκτρικό λεωφορείο με κάθισμα για ΑΜΕΑ
δύο ηλεκτρικά δίκυκλα επτά ηλεκτρικά ποδήλατα
Σταθμός φόρτισης
Στέγαστρο με ενσωματωμένα φωτοβολταϊκά και μικρή ανεμογεννήτρια (μερικές εκατοντάδες Watt) Φορτιστές οχημάτων Σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής

## Slide 19
το αρ. 152 του Ν. 4495/2017 προβλέπει:
ΥΑ με εισήγηση Διαχειριστή ΜΔΝ (ΔΕΔΔΗΕ) και σύμφωνη γνώμη ΡΑΕ για
  Ειδικές διαδικασίες αδειοδότησης
  Αρχές τιμολόγησης
  Μορφή και περιεχόμενο της Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης
  Διαχείριση των μέχρι τούδε και μελλοντικών αιτήσεων αδειών στο νησί
ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ για ειδικό πλαίσιο διαχείρισης του Ηλεκτρικού Συστήματος του Αγίου Ευστρατίου, κατά παρέκκλιση του κώδικα ΜΔΝ
Πρόοδος
Απόφαση ΡΑΕ 429/2020 επί των αρχών λειτουργίας του ηλ. Συστήματος του Αγίου Ευστρατίου (ΦΕΚ Β 2004-25/5/2020)
Υ.Α. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/51966/2203 για το ειδικό πλαίσιο αδειοδήτησης του έργου και επί των αρχών τιμολόγησης (ΦΕΚ Β 2354-16/6/2020)
επόμενες ενέργειες
Έκδοση Υ.Α. για τον καθορισμό της Σύμβασης Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής (ΣΕΣΤ)
Έκδοση Υ.Α. για τον καθορισμό της των τιμών πώλησης της ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας
Σειρά ρυθμιστικών παρεμβάσεων

## Slide 20
Σε διεθνές επίπεδο/επιστημονικά
Πιλοτικό έργο παγκόσμιας πρωτοτυπίας (τηλεθέρμανση με ΑΠΕ σε αυτόνομο σύστημα με πολύ υψηλή διείσδυση >85%)
Πολύτιμα συμπεράσματα με την αξιολόγηση των διαφόρων τεχνολογιών σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας
Εργαστήριο σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας
Σε εθνικό επίπεδο
Περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη μέσω μείωσης εισαγόμενου καυσίμου
Αξιολόγηση ενός ευέλικτου καθεστώτος διαχείρισης σε μικρά ΜΔΝ
Τεχνογνωσία των εμπλεκομένων φορέων της πολιτείας (ΥΠΕΝ, ΚΑΠΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΡΑΕ)
Καινοτόμα επιχειρηματικά σχήματα με τη συμμετοχή και της τοπικής κοινωνίας
Δημιουργία υποδομών για περαιτέρω επιστημονικά έργα/Εργαστήριο σε πραγματικές συνθήκες
Νέο μοντέλο ενεργειακής διαχείρισης κατάλληλου για αυτόνομα ενεργειακά συστήμτα: προτεραιότητες, αρμοδιότητες και όρια ευθύνης των παραγωγών και του Διαχειριστή του Δικτύου ΜΔΝ
Σε τοπικό επίπεδο/κοινωνικά
Παγκόσμια προβολή του νησιού και ανάπτυξη του επιστημονικού τουρισμού
Τόνωση της τοπικής οικονομίας
Μείωση των δαπανών θέρμανσης για τους καταναλωτές (άμεσο όφελος)
ΟΦΕΛΗ

## Slide 21
Μέχρι τώρα ολοκληρώθηκαν
Διεθνής ανοιχτός διαγωνισμό για την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση του ΥΒΣ
Ανάδειξη του αναδόχου (ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ)
Προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο και την ΕΥΔ
Υπογραφή της Σύμβασης
Ενιαία Άδεια Παραγωγού από τη ΡΑΕ
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
Προσφορά Σύνδεσης από ΔΕΔΔΗΕ
Εκκρεμεί
Άδεια Εγκατάστασης από ΥΠ.ΕΝ (άμεσα)
Σύσταση Φορέα Λειτουργίας
Εξέλιξη

## Slide 22
Πράσινη Πιλοτική Γειτονιά στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας
Σε ένα οικιστικό σύνολο 4 προσφυγικών πολυκατοικιών με 72 κατοικίες 250 πολιτών χαμηλού εισοδήματος, το ΚΑΠΕ σε συνεργασία με τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας σχεδίασε ένα καινοτόμο πρωτοποριακό έργο που στοχεύει στη μετατροπή ενός τυπικού αστικού κυττάρου σε μια γειτονιά σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (nZEB).
Εφαρμόζοντας σύγχρονες τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας (ΕΞΕ) μειώνονται δραστικά οι ενεργειακές ανάγκες των κτηρίων
Στη συνέχεια οι ανάγκες αυτές καλύπτονται από συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).
Στόχος τελικά είναι να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων σε καθημερινή βάση με τη μικρότερη δυνατή απαίτηση χρημάτων.

## Slide 23
Πράσινη Πιλοτική Γειτονιά στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας
Υφιστάμενη κατάσταση προσφυγικών πολυκατοικιών

## Slide 24: Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά: Γιατί;
Πολλά κτίρια στη χώρα δεν είναι ενεργειακά αποδοτικά, υποχρεώνοντας τους κατοίκους να πληρώνουν υψηλά ποσά για να τα θερμάνουν το χειμώνα και να τα δροσίσουν το καλοκαίρι.
Ειδικά σε γειτονιές όπου κατοικούν πολίτες χαμηλών εισοδημάτων, σε πολύ κακής ποιότητας κτήρια, τα ποσά που χρειάζεται να ξοδέψουν, ώστε οι συνθήκες διαβίωσης να κρίνονται ικανοποιητικές, είναι υπέρογκα και τις περισσότερες φορές δυσβάστακτα.
1 στα 3 νοικοκυριά δεν έχουν ικανοποιητική θέρμανση (ΕΛ.ΣΤΑΤ).
4 στα 10 νοικοκυριά δηλώνουν οικονομική αδυναμία να αποπληρώσουν λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας (ΕΛ.ΣΤΑΤ).
Περίπου 680.000 οι δικαιούχοι Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου το 2017 (ΔΕΗ)

## Slide 25
Είναι το πρώτο επιδεικτικό έργο το οποίο μπορεί να αποτελέσει οδηγό για την ανάπτυξη εθνικού σχεδίου για τα κτίρια NZEB και να δώσει στοιχεία για πολιτικές και οικονομικά και άλλα μέτρα για την προώθηση των NZEB στην Ελλάδα (άρθρο 9 του ν. 4412, παρ. α., β. και γ).
Επίδειξη λύσεων για την επίτευξη Κτιρίων Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης
Μείωση ενεργειακών απαιτήσεων κτιρίου
Κάλυψη σχεδόν όλων των (μειωμένων) ενεργειακών αναγκών μέσω συστημάτων ΑΠΕ

## Slide 26
Συμπερασματικά: αφορά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του κτιριακού αποθέματος της χώρας, τόσο ως προς την τυπολογία και τη χρήση όσο και ως προς το οικονομικό επίπεδο των ιδιοκτητών (χαμηλού εισοδήματος).
Αποτελεί οδηγό για επαναληψιμότητα, με πολύ μεγάλο ανταποδοτικό όφελος ως προς την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια της χώρας, την μείωση εκπομπών την επίτευξη κτιρών NZEB αλλά και την αντιμετώπιση της ‘ενεργειακής φτώχειας’.
Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά: Επαναληψιμότητα

## Slide 27: Πράσινη Πιλοτική Γειτονιά στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας Κατασκευαστικό Έργο Ενεργειακή Αναβάθμιση 4 πολυκατοικιών και του περιβάλλοντος χώρου
https://www.youtube.com/watch?v=gG40JRaucLA

## Slide 28
Εγκατάσταση κλειστού γεωθερμικού συστήματος με κατακόρυφους γεωεναλλάκτες στον αύλειο χώρο των κτηρίων
Εγκατάσταση γεωθερμικής αντλίας θερμότητας για θέρμανση-ψύξη σε κάθε κτήριο, σε μηχανοστάσια που θα διαμορφωθούν στα υπόγεια των κτηρίων
Κεντρικό σύστημα κλιματισμού με μονάδες FCU (fancoils) ανά διαμέρισμα
Τοποθέτηση ηλιακών συλλεκτών για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης στα δώματα των κτηρίων
Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών στα δώματα των κτηρίων για την εξυπηρέτηση των ηλεκτρικών φορτίων των ΓΑΘ
Εξειδικευμένες μετρήσεις για τον προσδιορισμό των συνθηκών (ποιότητα αέρα, συνθήκες θερμικής και οπτικής άνεσης, επίπεδα φωτεινότητας), ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ την κατασκευή του έργου σε διαμερίσματα του συγκροτήματος.
Ενσωμάτωση συστημάτων ΑΠΕ στα κτίρια της
Πράσινης Γειτονιάς

## Slide 29
Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης στις όψεις και στα δώματα των κτηρίων
Υγρομόνωση υπογείων
Αντικατάσταση κουφωμάτων
Προσθήκη εξωτερικών σκιάστρων (σταθερών/κινητών) στα κουφώματα
Πράσινη γειτονιά: επεμβάσεις μόνωσης στο κέλυφος κτιρίων

## Slide 31
Επίστρωση με τσιμεντοκονίαμα
Μεμβράνη από ασφαλτοπροπυλένιο
Γεωύφασμα
Εξηλασμένη πολυστερίνη
Πράσινη Γειτονιά, κατασκευαστικό έργο: εργασίες μόνωσης

## Slide 32
Συντελεστής θερμοπερατότητας για την εξωτερική τοιχοποιία όχι μεγαλύτερος από 0.22W/m2K.
Συντελεστής θερμοπερατότητας για τον φέροντα οργανισμό όχι μεγαλύτερος από 0.23W/m2K.
Συντελεστής θερμοπερατότητας για την οροφή όχι μεγαλύτερος από 0.23W/m2K.
Δήλωση συμμόρφωσης υλικών CE και πιστοποιητικά δοκιμών (I.T.T reports).
Όλα τα θερμομονωτικά υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια των παρεμβάσεων πρέπει να εναρμονίζονται με τον κανονισμό 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών.
Πιστοποίηση REACH για αφρώδη μονωτικά.
Πιστοποίηση EUCEB για ινώδη μονωτικά (βιοδιαλυτότητα υλικών).
Προδιαγραφές Θερμομόνωσης

## Slide 33
Πράσινη γειτονιά, κατασκευαστικό έργο : αντικατάσταση κουφωμάτων

## Slide 34
Θερμοδιακοπτόμενα πλαίσια υαλοστασίου.
Οι συντελεστές θερμοπερατότητας των κουφωμάτων έχουν μικρές διαφορές ανάλογα με την διάσταση τους (περίμετρο πλαισίου και εμβαδόν υαλοπίνακα). Ο συντελεστής θερμοπερατότητας του υαλοστασίου να είναι όχι μεγαλύτερος από Ug=1.10W/m2K και ο συντελεστής των πλαισίων να είναι όχι μεγαλύτερος από Uf=2.8W/m2K.
Ο συντελεστής ηλιακών κερδών g του υαλοπίνακα να είναι όχι μεγαλύτερος από 0.42.
Επίστρωση χαμηλής εκπομπής στον εξωτερικό υαλοπίνακα. Με την επίστρωση αυτή πρέπει να επιτυγχάνεται ο επιθυμητός συντελεστής θερμοπερατότητας και ο συντελεστής g του παραθύρου.
Πιστοποίηση από τον κατασκευαστή και σήμανση CE.
Προδιαγραφές Κουφωμάτων

## Slide 35
Πράσινη Γειτονιά, κατασκευαστικό έργο : εργασίες Γεωθερμίας – γεωτρήσεις / πληρώσεις
Διατρήσεις ΓΕΘ
Κλειστό κατακόρυφο σύστημα εναλλαγής θερμότητας εντός του εδάφους.
Γεωθερμική αντλία θερμότητας (νερού-νερού).
Σύστημα θέρμανσης χαμηλής θερμοκρασίας και ψύξης εντός του κτιρίου.
Σύστημα Ζεστού Νερού Χρήσης υποβοηθούμενο από κεντρικό θερμικό ηλιακό σύστημα.

## Slide 36
Μετά το πέρας του κατασκευαστικού έργου, προβλέπεται η εγκατάσταση συστήματος τηλεπαρακολούθησης (προδιαγεγραμμένο μετρητικό σύστημα) για τον έλεγχο της επίτευξης των στόχων εξοικονόμησης ενέργειας και την αποτίμηση του ενεργειακού οφέλους.
Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά: Παρακολούθηση – Έλεγχος λειτουργίας
  Πράσινη Γειτονιά,
  σύστημα τηλεπαρακολούθησης

## Slide 37
ΤΕΛΟΣ
Ευχαριστώ για την προσοχή σας !
Μάρκος Δαμασιώτης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Msc
Προϊστάμενος Διέυθυνσης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
ΚΑΠΕ