## Slide 1
08 Ιουνίου 2022
Ημερίδα “Ενεργειακή Απεξάρτηση & ΑΠΕ:
Η Επόμενη Μέρα”
Δρ Ευάγγελος Ρίκος
ΚΑΠΕ, Τμήμα ΦΒ Συστημάτων και Διεσπαρμένης Παραγωγής
Έξυπνα δίκτυα: Τρέχουσες εξελίξεις και προοπτικές
Notes: Ταξίδι στη μαγεία των υλικών
30 χρόνια hot issues: ICT and Materials Science and Engineering

## Slide 2: Μετάβαση στα ηλεκτρικά δίκτυα του μέλλοντος
Ενσωμάτωση ΑΠΕ μικρομεσαίας κλίμακας σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε μεγάλη κλίμακα
Ενσωμάτωση άλλων μονάδων διεσπαρμένης παραγωγής
Ενσωμάτωση τεχνολογιών αποθήκευσης σε μικρομεσαία και μεγάλη κλίμακα
Τα έξυπνα δίκτυα αποτελούν ιδανική και απαραίτητη λύση για την ενσωμάτωση αυτών των τεχνολογιών λόγω:
  Σχεδιασμού και στρατηγικών ελέγχου
  Ευελιξίας καταναλωτών
  Ενεργειακής εξισορρόπησης

## Slide 3: Τι ορίζουμε ως έξυπνο δίκτυο;
Ορισμός κατά National Institute of Standards and Technology (NIST), USA:
  Ένα εκσυγχρονισμένο δίκτυο που επιτρέπει αμφίδρομη ροή ενέργειας και το οποίο χρησιμοποιεί αμφίδρομη επικοινωνία και έλεγχο. Μέσω αυτών επιτυγχάνεται μια νέα σειρά λειτουργιών και εφαρμογών.
IEEE:
  Ως έξυπνο δίκτυο ορίζεται ένα μεγάλο «Σύστημα συστημάτων» (‘System of Systems’) στο οποίο κάθε πεδίο λειτουργίας χωρίζεται σε τρία επίπεδα: (α) το επίπεδο ισχύος/ενέργειας, (β) το επίπεδο επικοινωνίας και (γ) το υπολογιστικό επίπεδο/πληροφορικής.
  Τα επίπεδα (β) και (γ) είναι οι υποδομές που καθορίζουν την εξυπνάδα του δικτύου.
Wikipedia: Τα ηλεκτρικά δίκτυα που ενσωματώνουν ορισμένα πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όπως
  Έξυπνοι μετρητές (Smart meters)
  Έξυπνες συσκευές (Intelligent Electronic Devices-IED, Remote Termina Units-RTU, κλπ.)
  Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Φ/Β, Α/Γ, κλπ.)
  Διάφορους Ενεργειακούς Πόρους (Αποθήκευση, Ευέλικτα φορτία, Ηλεκτρικά Οχήματα κλπ.)

## Slide 4: Συστατικά στοιχεία έξυπνων δικτύων
Αρχιτεκτονικές και υποδομές:
  Εικονικοί σταθμοί παραγωγής (Virtual Power Plants-VPP)
  Μικροδίκτυα
Συγκεκριμένες τεχνολογίες:
  ΑΠΕ
  Αποθήκευση
Μέθοδοι διαχείρισης/λειτουργίες:
  Διαχείριση πλευράς καταναλωτών (Demand Side Management)
  Εξισορρόπηση ισχύος/ενέργειας (Power/Energy Balancing)
Εργαλεία μοντελοποίησης:
  Αρχιτεκτονική Έξυπνων Δικτύων: Smart Grid Architecture Model (SGAM)
  Υπόδειγμα περιγραφής σεναρίων λειτουργίας Use Cases: IEC 62559-2
  Τυποποιημένη απεικόνιση διεργασιών έξυπνων δικτύων: Unified Model Language (UML)
  Εναρμονισμένο μοντέλο αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας: Harmonized Electricity Market-Role Model (HERM)

## Slide 5: Virtual Power Plants (VPPs)
Ως VIRTUAL POWER PLANT ορίζεται ένα σύνολο διεσπαρμένων ενεργειακών πόρων (π.χ. microCHP, Α/Γ, μικρά υδροηλεκτρικά, εφεδρικές γεννήτριες, κλπ.) τα οποία λειτουργούν συλλογικά μέσω κάποιου κεντρικού ελεγκτή
Τύποι VPPs:
Τεχνικά (Technical) VPP (TVPP) αποτελούνται από διεσπαρμένους ενεργειακούς πόρους στην ίδια γεωγραφική περιοχή
  Υπηρεσίες και λειτουργίες ενός TVPP: Σύστημα διαχείρισης του τοπικού δικτύου σε επίπεδο διανομής (Distribution System Operator-DSO), καθώς και υπηρεσίες εξισορρόπησης και επικουρικές υπηρεσίες προς τον διαχειριστή του δικτύου μεταφοράς (Transmission System Operator- TSO).
Εμπορικά (Commercial) VPP (CVPP) που απαρτίζονται από ενεργειακούς πόρους σε διαφορετικές γεωγραφικές τοποθεσίες
  Υπηρεσίες και λειτουργίες ενός CVPP: συμμετοχή σε αγορές χονδρεμπορικής, εξισορρόπηση και παροχή επικουρικών υπηρεσιών σε επίπεδο TSO (μέσω υποβολής προσφορών)

## Slide 6: Αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας
Προσφέρει σημαντικές δυνατότητες ευελιξίας προς την εξισορρόπηση παραγωγής-κατανάλωσης
Χαρακτηριστικά παραδείγματα τεχνολογιών αποθήκευσης και εφαρμογές:
  Αντλησιοταμίευση
  Συστήματα πεπιεσμένου αέρα
  Διάφοροι τύποι συσσωρευτών: Flow, Ιόντων-Λιθίου,
  Μολύβδου-Οξέος, Υψηλής θερμοκρασίας
  Flywheel Energy Storage
  Υπερπυκνωτές
  Υπεραγωγοί και μαγνητική αποθήκευση
  Μονάδες αποθήκευσης μεγάλης κλίμακας/Διαχείρηση μεγάλων ποσοτήτων ενέργειας
  Υποστήριξη δικτύου Μεταφοράς και Διανομής/Μετατόπιση φορτίου
  Αδιάληπτη παροχή ισχύος/Βελτίωση ποιότητας ισχύος

## Slide 7: Demand Side Management (DSM)
Ορισμός: Ένα σύνολο μέτρων προς τη βελτιστοποίηση του ενεργειακού δικτύου από την πλευρά των καταναλωτών.
Περιλαμβάνει εκτός των άλλων:
  Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στη φάση σχεδιασμού μέσω, π.χ., επιλογή κατάλληλων υλικών
  Εξειδικευμένους αλγορίθμους ελέγχου σε πραγματικό χρόνο
Το DSM χωρίζεται στις ακόλουθες κατηγορίες:
  Εξοικονόμηση Ενέργειας (Energy Efficiency -EE)
  Χρόνος χρήσης ενέργειας (Time of Use -TOU)
  Απόκριση καταναλωτών σε συγκεκριμένα σήματα (Demand Response -DR)
  Στρεφόμενες εφεδρείες (Spinning Reserve-SR)
Η απόκριση καταναλωτών (DR) συγκεκριμένα, χωρίζεται σε:
  DR βασισμένο σε οικονομικά κίνητρα (Incentive-Based DR): Άμεσος έλεγχος φορτίων (DLC), Διακοψιμότητα, Προγράμματα απόκρισης έκτακτης ανάγκης, Προγράμματα αγοράς Capacity, κλπ.
  DR βασισμένο σε τιμές με αναφορά στον χρόνο (Time-Based Rates DR): Τιμολόγηση πραγματικού χρόνου, Κρίσιμες αιχμές ισχύος κλπ.

## Slide 8: Εξισορρόπηση Ισχύος/Ενέργειας
Παρέχει λειτουργική ασφάλεια στο δίκτυο μέσω εξισορρόπησης ισχύος στιγμιαία
Οδηγεί σε βελτιστοποίηση της λειτουργίας του δικτύου
Ευελιξία παραγωγής και κατανάλωσης δημιουργείται από τους παραγωγούς-καταναλωτές (prosumers), οργανώνεται από τους διαχειριστές εξισορρόπησης Balance Responsible Parties και ανατίθεται στους prosumers.
Πρόγνωση παραγωγής/κατανάλωσης καθώς και πιθανές αποκλίσεις στο ενεργειακό ισοζύγιο:
  autoregressive models
  exponential smoothing
  machine learning techniques
Συσσώρευση ευελιξίας prosumers με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά
Προγραμματισμός παραγωγής/κατανάλωσης:
  Μικτός Ακέραιος-Γραμμικός Προγραμματισμός (Mixed Integer-Linear Programming)
  Εξελικτικοί αλγόριθμοι
Έλεγχος Συχνότητας/Ισορροπίας Ισχύος (Συνθετική αδράνεια, Πρωτεύουσα, Δευτερεύουσα, Τριτεύουσα Ρύθμιση)
Έλεγχος Τάσης (Πρωτεύουσα, Δευτερεύουσα, Τριτεύουσα Ρύθμιση)
Προημερήσια ή ενδοημερήσια
Πραγματικός χρόνος

## Slide 9: Smart Grid Architecture Model-SGAM
Σκοπός: Διασφάλιση διαλειτουργικότητας (interoperability)
Διαχωρίζει το έξυπνο δίκτυο σε τομείς (Domains), ζώνες (Zones) και επίπεδα (Layers)
  Domains <-> Ενεργειακές διεργασίες
  Zones <-> Διεργασίες ελέγχου
  Layers <-> Πρότυπα και μοντέλα

## Slide 10: Use Cases- IEC 62559-2

## Slide 11: Unified Model Language-UML
Γλώσσα μοντελοποίησης που επιτρέπει τον προσδιορισμό, απεικόνιση και παρουσίαση συγκεκριμένων διεργασιών (λογισμικό, αγορά ενέργειας, κλπ.)
UML 1.* γλώσσα μοντελοποίησης μόνο
UML 2.* είναι και γλώσσα προγραμματισμού
Use Case Diagram
Sequence Diagram

## Slide 12: Το HEM-Role Model του ENTSO-E
Roles
Domains

## Slide 13: Μικροδίκτυα
Ιεραρχικός, πολυεπίπεδος έλεγχος. Κάθε επίπεδο επιτελεί συγκεκριμένες λειτουργίες
Ελεγκτές μικροπηγών (Microsource Controller-MC) και φορτίων (Load Controller-LC)
Κεντρικός Ελεγκτής Μ/Δ (Microgrid Central Controller-MGCC)
Διαχείριση Διανομής (Distribution Management System -DMS)
Φυσικές ποσότητες που ελέγχονται:
Στιγμιαία Τάση/Συχνότητα και Ενεργός/Άεργος ισχύς (τοπικά)
Συντονισμένη ρύθμιση των ανωτέρω
Διαχείριση ενέργειας
Level 1
Level 2
Level 3
Κατά κανόνα μικρής κλίμακας συστήματα Χ.Τ., μέρος του δικτύου διανομής διασυνδεδεμένα στο δευτερεύον Μ/Σ διανομής Μ.Τ. σε Χ.Τ.

## Slide 14: Μ/Δ Γαϊδουρόμαντρας Κύθνου
Αυτόνομο Μ/Δ με πραγματικούς καταναλωτές
Τροφοδοτεί 12 εξοχικές κατοικίες
3-φασικό σύστημα Χ.Τ.
Φ/Β συστήματα 12kWp, Η/Ζ diesel ως εφεδρική μονάδα 9kVA
Αποθήκευση: Συσσωρευτές συνολικής χωρητικότητας 85kWh
Ξεκίνησε το 2001 ως μέρος των έργων PV-MODEκαι MORE. Αναβαθμίστηκε στα πλαίσια του More-Microgrids

## Slide 15: Πειραματικό Μ/Δ ΚΑΠΕ
Εποπτικός Έλεγχος
Φορτία
Η/Ζ
Φ/Β Αντιστρ.
Φ/Β Αντιστρ.
Φ/Β
Μπαταρίες
Αντιστροφείς Μπαταριών
Μονάδες ελέγχου

## Slide 16
Ευχαριστώ!
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας
19ο χλμ. Λεωφόρου Μαραθώνος, 19009 Πικέρμι
Τ. 2106603368, vrikos@cres.gr
Notes: Θέμα υπό αξιολόγηση